## Slide 1: SYSTÉM managementu hospodaření s energií (EnMS) JMK
Vzdělávání pověřených pracovníků příspěvkových organizací JMK Energetický management a možnosti úspory energií
2022

## Slide 2: Obsah:
  Systém managementu hospodaření s energií
  Energetická databáze
  Doporučení šetření s energií
Energetický management a možnosti úspory energií

## Slide 3: 1) Systém managementu hospodaření s energií
  Proč cíleně šetřit s energií Jihomoravském kraji?
  - Celkem má kraj 241 příspěvkových organizací
  - Celkové roční náklady na energie v JMK před
  „energetickou krizí“ v roce 2021cca:
  400 000 000,- Kč
  Kolik budou stát energie v roce 2023 ?
  3x, 4x, 5x…. více ?

## Slide 4: Systém managementu hospodaření s energií
Odpovědnosti představitele vedení EnMS v příspěvkové organizaci JMK:
zapisování dat do informačního systému RED
(v testování nový software – provoz 2023) a průběžné ověřování jejich správnosti
dodržování měřicího plánu
připravuje každý rok, návrh na příležitostí pro snížení energetické náročnosti
zajištění souladu s právními a dalšími požadavky v oblasti hospodaření s energií
vzdělávání pracovníků organizace v problematice EnMS
šíření vědomí závažnosti efektivního hospodaření s energiemi v rámci příspěvkové organizace
sledování nápravných opatření a kontrolu jejich účinnosti
dodržování zásad hospodaření s energií v objektech a pravidel pro nákup energetických služeb, produktů, vybavení a energie
konzultace s energetickým manažerem kraje při realizaci investičních akcí a realizaci akcí z provozních prostředků, které se týkají energetické náročnosti

## Slide 5: Systém managementu hospodaření s energií
Základní nástroje a dokumenty, kterými se energetický managemet JMK řídi:
1.) ČSN EN ISO 50001:
(V roce 2018 Proběhla certifikace energetického managementu JMK,
dle ČSN EN ISO 50001 a recertifikace v roce 2021)
2.) Zák. 406/2000 Sb., o hospodaření energií
3.) 77/INA-VOK Příručka systému managementu hospodaření s energií
(Příručka je platná pro všechny příspěvkové organizace JMK.)
4.) Energetická databáze RED
(Slouží ke sledování a zapisovaní spotřeb energií, evidenci o energetických zařízeních,
a dalších údajů týkajících se budov jednotlivých příspěvkových organizacích.

## Slide 6: Systém managementu hospodaření s energií
KONTROLA
ENERGETICKÁ POLITIKA
ENERGETICKÉ PLÁNOVÁNÍ
ZAVÁDĚNÍ
A PROVOZ
MONITOROVÁNÍ,
MĚŘENÍ A ANALÝZA
NESHODY, NÁPRAVNÁ
A PREVENTIVNÍ OPATŘENÍ
AUDITY (INTERNÍ,
KONTROLNÍ…)
PŘEZKOUMÁNÍ SYSTÉMU MANAGEMENTU
Neustálé
zlepšování
Dle ČSN EN ISO 50001/2019:

## Slide 7: Jak postupovat:
Identifikovat významné oblastí spotřeby energie v organizaci
Identifikovat příležitostí pro snižování energetické náročnosti
Stanovit cíle k ušetření konkrétního množství energie
Vytvořit a odsouhlasit akční plán, zavádění opatření
vedoucí k dosažení stanovených cílů
Systém managementu hospodaření s energií

## Slide 8: Způsoby snižování energetické náročnosti zaváděním:
Beznákladová opatření
Nízkonákladová opatření
Vysokonákladová opatření
Systém managementu hospodaření s energií

## Slide 9: Systém managementu hospodaření s energií
Beznákladová opatření:
  organizační
    volba optimálního režimu topení, větrání a regulace
    organizací a informováním o jednotném přístupu k hospodaření s energií všech pracovníků příspěvkové organizace
  Technicko – obchodní podmínky smluv
    volba optimálního tarifu EE, volba typu sazby u tepelné energie
    optimalizace velikosti jističů
    kontrola faktur
  provozní optimalizace
    dodržování teploty vytápěných a chlazených prostor
    nastavení topné křivky
    seřízení regulace
    noční útlumy

## Slide 10: Systém managementu hospodaření s energií
Nízkonákladová opatření
  zregulování otopných soustav, instalace TRV
  frekvenční měniče oběhových čerpadel
  instalace venkovních žaluzií
  výměna osvětlení (za LED)
  spínací hodiny, světelná a pohybová čidla
  …atd.

## Slide 11: Systém managementu hospodaření s energií
Vysokonákladová opatření
  zlepšení tepelně technických vlastností obálky budovy
    - zateplení obvodového pláště
    - výměna výplní (okna, dveře)
    - zateplení střechy
  rekuperace vzduchotechniky, větrání s rekuperací
  rekonstrukce (výměna) zdroje tepla, využití alternativních zdrojů, např.: tepelná čerpadla, fotovoltaika, solární panely na ohřev vody…atd.
  rekonstrukce (výměna) rozvodů a tepelných zdrojů
  Využití alternativních zdrojů energie (např.: tepelná čerpadla, FVE…)
  …atd.

## Slide 12: Systém managementu hospodaření s energií
Doporučení:
    Řídit se příručkou:
    77/INA-VOK Příručka systému managementu hospodaření s energií
    Mít průběžně aktualizované měsíční záznamy spotřeb energií a vody v RED,
    umět základní ovládání energetické databáze RED
    Být připraveni na energetické audity (interní/externí)
    Potřebné najdete: https://energie.kr-jihomoravsky.cz
    Vzdělávání EnMS

## Slide 13: 2) Energetická databáze
Základní plocha databáze RED
Po přihlášení uživatele se zobrazí tato plocha, která na každém řádku
poskytuje řadu důležitých
a potřebných informací,
které potřebuje znát, jak ředitel,
tak i pověřený pracovník EnMS,
každé příspěvkové organizace.

## Slide 14: Energetická databáze
Udržuje v energetické databázi JMK (RED):
stále aktuální informace o příspěvkové organizaci (osobách, budovách, odběrných místech…)
Provádí nebo zajišťuje vlastní odečty energií a vody
Zapisuje data o spotřebě jednotlivých energií a vody
Zapisuje získaná energetická data objektů (PENB)
Zapisuje fakturační údaje a změny odběrných míst
Zapisuje spotřeby médií do „Měřícího plánu“
Povinnosti pověřeného pracovníka za EnMS v příspěvkové organizaci

## Slide 15: 3) Doporučení šetření s energií
Osvětlení:
vypínání osvětlení v nevyužívaných prostorách
nastavení čidel pohybu na chodbách, toaletách
vypínání venkovního osvětlení (nastavení soumrakových čidel, světelných poutačů atd.)
zhasínání v hygienických prostorech
vypínání osvětlení při dostatku slunečního světla
umožnění volného vstupu slunečního světla
Klimatizace:
zamezení neřízeného větrání
předchlazování prostor v noci
nastavení útlumů v době mimo využívání prostor
nastavení teploty (max. o 5 °C nižší teplota, než je venkovní teplota)

## Slide 16: 3) Doporučení šetření s energií
Vytápění:
zavírání dveří vytápěných místností a vstupních dveří do budov
zamezení nadměrnému větrání okny a dveřmi
nepřetápět prostory-udržovat teplotu v daných prostorech na přiměřené úrovni
(zvýšení teploty v prostorech o 1 °C znamená zvýšení nákladů na vytápění o cca 6 %)
nastavit teplotu vytápění blíže k prahovým minimálním hodnotám, nastavení nižších teplot
na pracovištích v budovách úřadu JMK a organizací spravovaných JMK dle návrhu vyhlášky
zamezení mechanického zastínění výustí systému teplovzdušného vytápění a klimatizace
dodržovat a provádět útlum vytápění v nočních hodinách a zejména v době nepřítomnosti
uživatelů
nevyužívat v žádném případě doplňkové způsoby vytápění a klimatizace
(přímotopy, ventilátory, klimatizace s možností přitápění aj.)

## Slide 17: 3) Doporučení šetření s energií
Vytápění (pokračování):
topná tělesa musí být vždy volná, nezakrytá (vysoká spotřeba)
pokud je to technicky možné a je-li doba, po kterou nejsou místnosti využívány delší, než 48 hod.,
je třeba vytápět místnosti na tzv. „nezámrznou teplotu“, což je teplota 6 až 8 °C,
snížení spotřeby v takových místnostech představuje dle okolní teploty úsporu až 75 % energie
Větrání:
efektivní způsob nárazového větrání, kdy během větrání je vhodné provést útlum vytápění pomocí
termostatických hlavic, částečně pootevřené okno je nesprávným způsobem větrání,
větrat je potřeba krátce, intenzivně a v závislosti na ročním období, resp. venkovní teplotě,
v zimě zpravidla dvakrát denně po dobu 5 minut každou místnost-čím je chladněji,
tím je kratší doba větrání, protože výměna vzduchu proběhne rychleji
vychladit objekt v noci, pokud je to možné
zamezení neřízeného větrání

## Slide 18: 3) Doporučení šetření s energií
Kuchyně:
provoz vzduchotechnického zařízení (digestoře) jen při vaření
odpojování výkonově náročnějších spotřebičů v době špiček spotřeby
(jmenovitá proudová hodnota jističe, roční rezervovaná výkonová kapacita)
případné využívání vysokého/nízkého tarifu v dodávkách elektrické energie
(nízký tarif 20 h. – 08 h.)
dostatečné využívání kapacity zařízení
ekonomické užívání vody, např. při mytí atd.
provoz myčky v době mimo výkonového zatížení v odběrném místě (20 h. – 08 h.)
správná volba velikosti zařízení pro vaření
užívání zařízení podle doporučení návodu výrobce
snížení teploty nebo vypnutí zařízení při přestávkách během dne

## Slide 19
DĚKUJEME ZA POZORNOST
TÝM ENERGETICKÉHO MANAGEMENTU JMK
Krajský úřad Jihomoravského kraje odbor majetkový Žerotínovo nám. 4 602 00 Brno web: www.jmk.cz | Vypracoval: Ing. Jan Němčanský Cejl 73 602 00 Brno tel: +420 720 943 208 e-mail: nemcansky.jan@jmk.cz